АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2014г.            № 53

с. Подгорное

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Подгоренского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Подгоренского сельского поселения, администрация Подгоренского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Подгоренского сельского поселения  (Приложение 1).

2.	Опубликовать настоящее постановление в реестре  и разместить на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Подгоренского сельского поселения Н.П. Пархоменко

Глава Подгоренского сельского поселения				Н.П. Пархоменко

Приложение № 1

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от _______________ года № ______

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Подгоренского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Подгоренского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

# Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Подгоренского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Подгоренского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Подгоренское сельское поселение расположено в центральной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Подгорное, расположенное в 3 км от административного центра муниципального района - г. Россошь. Территория поселения граничит с тремя сельскими поселениями и одним городским поселением, а именно: на севере граничит с городским поселением – город Россошь, на юго-востоке – с Морозовским сельским поселением, на юге – с Подгоренским сельским поселением, на западе – с Архиповским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 3400,85 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 2 населенных пункта: село Подгорное, посёлок Опытной плодово-ягодной станции.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Чёрная Калитва, р. Свинуха, р. Сухая Россошь, прудами.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2010 г. – 2977 человек.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Население, чел | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.14 | Подгоренское сельское поселение |  |  |  |  |
| 26.14.1 |  | село Подгорное | 2737 | Центр | 3 |
| 26.14.2 |  | посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 365 | 4 |  |

Жилая застройка на территории населенных пунктов Подгоренского сельского поселения представлена одноэтажными, малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками и многоквартирными жилыми домами. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 0,04 до 0,15га.

По состоянию на 2009  г. в Подгоренском сельском поселении насчитывается 978 домовладения. Общая площадь жилищного фонда составляет 55,87 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 55,87 тыс. кв. м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 55,53 | 55,53 | 55,87 |
|  | в том числе: |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 55,53 | 55,53 | 55,87 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 975 | 975 | 978 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 19 | 19 | 19 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | в том числе: |
|  | - муниципального | тыс.кв.м | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |
|  | водопроводом | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 78,7 | 95 | 97 |
|  | - сжиженным газом | % | 21,3 | 5 | 3 |
|  | ваннами и душем | % |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 41 | 32 | 18 |

На территории поселения в пос. Опытной плодово-ягодной станции располагаются многоквартирные жилые дома. Их характеристики представлены в таблице.

| Кол-во домов | Кол-во квартир в 1 доме | Общая площадь, м2 | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 2275,40 | 113 |
| 1 | 18 | 726 | 44 |
| 1 | 6 | 327 | 16 |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Подгоренском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МОУ Подгоренская СОШ | с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 200/193 |
| Спортивные залы |
| Спортзал при МОУ СОШ | с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а | площадь, кв.м | 271,36 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| Спортивная площадка при МОУ СОШ | с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а | Площадь, га | 0,096 |
| Футбольное поле | с. Подгорное | Площадь, га | н/д |
| Футбольное поле | пос. Опытной плодово-ягодной станции | Площадь, га | н/д |
| Библиотеки |
| Библиотека | с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а | кол. томов | 6004; 4111 |
| Учреждения клубного типа |
| СДК | с. Подгорное, ул. Мира, 25 | Кол-во мест | 200 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория | с. Подгорное, ул. Мира, 21а | Посещ./смена | 22 |
| Отделения связи, почта |
| Отделение связи, почта | с. Подгорное, ул. Ульянищева, 31 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |
| Отделение банка России | с. Подгорное, ул. Воля, 2 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Подгорное, ул. Пролетарская, 18 | Кол-во | 1 |
| Учреждения социального обеспечения |
| ГСУ СОССЗН Россошанский психоневрологический интернат | с. Подгорное, пер. Земляничный | Кол-во | 1 |
| Административные здания |
| Администрация сельского поселения | с. Подгорное, ул. Пролетарская, 18 | Кол-во | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Предприятие бытового обслуживания | с. Подгорное, ул. Пролетарская, 73 | Кол-во | 1 |
| Гостиничный комплекс ООО «Дон-Агро» | с. Подгорное | Кол-во | 1 |
| Придорожный комплекс (гостиница и кафе) | Подгоренское сельское поселение | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли |
| Магазин №15 | с. Подгорное, ул. Мира, 23 | Торг. площадь, м2 | н/д |
| Магазин №1 | с. Подгорное, ул. Калинина, 1 | Торг. площадь, м2 | 126,5 |
| Магазин ООО «Консул» | с. Подгорное, ул. Воля, 1а | Торг. площадь, м2 | 50 |
| Магазин ООО"Агрофирма "Подгорное"" | с. Подгорное, ул. Пролетарская,16а | Торг. площадь, м2 | 19 |
| Магазин «Рябинушка» | с. Подгорное, ул.Ульянищева,31 | Торг. площадь, м2 | 27 |
| ИП Плотникова Н.В. | с. Подгорное, Ул.Мира,30а | Торг. площадь, м2 | 6 |
| ИП Казаков Ю.А. | пос. Опытной плодово-ягодной станции, 14б | Торг. площадь, м2 | 18 |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно-кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем за последние несколько лет составляет — 310 тыс.м3, в том числе отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды - 130 тыс.м3. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя  - 40 лит./сут.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. Через территорию поселения протекает р.Черная Калитва и ее притоки р. Свинуха, р. Сухая Россошь. Также по территории протекают водотоки без названия местами пересыхающие. Имеются пойменные озера.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Черная Калитва | Белго Белгородская область | Дон, пр | 1105 | 162 |
| 2 | Свинуха | В 3 км к Ю от с.Неровновка | Черная Калитва, пр | 52 | 27 |
| 3 | Россошь (Сухая Россошь) | У с.Кр.Восход | Черная Калитва, лв | 59 | 70 |

Половодье реки Чёрная Калитва в среднем наступает в середине марта. Ширина поймы реки от 200 м в верховье до 4-5 км в устье. Ледовые явления выражены слабо. Ледостав продолжается в среднем 2,5 месяца.

Ширина поймы р.Сухая Россошь 600-800 м. Русло извилистое, заросшее водной растительностью. Течение замедленное 0,2-0,3 м/с.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

5.Схема водоснабжения поселения

а)Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Село Подгорное

Село Подгорное является административным центром Подгоренского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Воронеж - Луганск.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно односторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирным домом. Кварталы жилой застройки имеют правильную  и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа,  ФАП, СДК и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Россошанская Нива» участок «Россошанская плодово-ягодная станция», ООО «Агрофирма «Подгорное», хлебопекарня ИП Пайтарян, маслоцех ООО «Технология».

Зоны специального назначения представлены территориями трех кладбищ.

В с. Подгорное имеются хозяйствующие субъекты - это ООО «Агрофирма «Подгорное»  одна скважина и башня Рожновского вода используется для технических нужд, имеется водозаборное устройство, ГСУ СОССЗН «Россошанский психоневрологический интернат» одна скважина - для обслуживания проживающих 135 человек, МКОУ Подгоренская СОШ две скважины и пожарный водоем.

Посёлок Опытной плодово-ягодной станции

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по автодороге местного значения.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирными домами. Кварталы жилой застройки имеют правильную  форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагается предприятие торговли.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Россошанская Нива» участок «Россошанская плодово-ягодная станция».

В поселении   ВЗУ состоящее из 1 скважины  производительностью   (10м3/час) м3/сут вода насосом подаётся в 1 водонапорную башню (количество,объем,высота). Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлена одна водоразборная колонка.  Общая протяженность водопроводных сетей составляет    5,98   км.  На территории поселения расположено сельхозпредприятие ООО «Россошанская Нива» имеется 3 скважины для полива сельскохозяйственных культур, 1 пожарный гидрант.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

| Место расположения | Кол-во (шт.) скважин | Мощность водозабора М3/сут Проектная/фактическая | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Подгорное | - |  |  |  |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 1 | 10 м3 в час | 1972 |  |
|  | 1 | 847 |  |  |

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Подгоренского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Подгоренского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

Сведения по водонапорным башням поселения:

| Место расположения | Кол-во башен (шт.) | Проектная мощность | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Подгорное | - |  |  |  |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 1 |  | 2011 |  |
|  | 1 |  |  |  |

Водозаборы по зонам водоснабжения

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, тыс.м³/сут | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЗУ № 1 пос. Опытной плодово-ягодной станции | 1/ | ЭЦВ-6-10-180 | 10м3 в час | 110 | 7,5 | необходим капремонт |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

| Наименование узла и его местоположение | Протя женность (км) | Диаметр мм | Кол-во гидрантов | Ко-во Пож.рез | Кол-во колонок | Кол-во скважин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Подгорное | 2,6 | 100 | - | - | - | - | Износ сетей 100% |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 3,38 | 100 | - | - | 1 | 1 | Износ сетей 100% |
| итого | 5,98 | 100 | - | - | 1 | 1 |  |

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Подгоренского сельского поселения лежит на эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

По данным, выданным Администрацией СП, служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин – 1 шт. и водонапорных башен – 1 шт., водопроводных сетей. Мощность водозаборных сооружений 847 м3/сутки.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6-10-180 – 1 шт. артезианские скважины, Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Учитывая, что износ основных фондов составляет 90%, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Водопроводные сети выполнены из стали и чугуна, диаметр водопроводных сетей варьируется от 100 до 200 мм. Общая протяженность составляет 5,98 км Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 40 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

.

- Централизованное горячее водоснабжение в поселках отсутствует

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Подгоренского сельского поселения лежит на других эксплуатирующих организациях.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения является МУП «Теплосеть»,  выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно-питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств потребителя).

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий МУП «Теплосеть» с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых  МУП «Теплосеть» осуществляются непосредственно через сберкассу.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

б)Направление развития централизованных систем водоснабжения

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами прироста населения 0,014% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Подгоренского сельского поселения в 2030 году составит 3922 человека.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Подгоренского СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 2977 | 3400 | 3922 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 491 16% | 578 17% | 628 16% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1634 55% | 1802 53% | 2118 54% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 852 29% | 1020 30% | 1176 30% |

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Подгоренского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает 100%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

в) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе – на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Подгоренское СП, население 2,977 тыс.чел | 0,173 2,804 | 300 230 | 51,90 644,92 | 62,28 773,90 |
| Поливочные нужды | 2,977 | 70 | 208,39 | 250,07 |
| Итого |  |  | 905,21 | 1086,25 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СниП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СниП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами. .

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки  составляет 40 литров.

учет водопотребления ведется водомерными узлами. Оснащены 100% абонентов от числа подключенных к централизованным сетям

- с. Подгорное – 100%

- пос. Опытной плодово-ягодной станции – 100% (по каждому селу отдельно)

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Подгоренское СП, население 3,922 тыс.чел | 51,90 862,27 | 62,28 1034,72 |
| Поливочные нужды | 274,54 | 329,45 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 91,42 | 109,7 |
| Итого | 1280,13 | 1536,15 |

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов соцкультбыта.

Перспективные балансы водоснабжения питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. | Поливочные нужды | Коммунально-бытовые предприятия | Итого |
| Село Подгорное | 2737 |  |  |  |  | 1355,02 |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 365 |  |  |  |  | 180,7 |
| Итого | 3922 |  |  |  |  | 1536,15 |

Производительность водозаборных сооружений по  технологическим зонам на перспективу

| Наименование потребителей | Расчетный срок м3/сут | Фактическая м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Село Подгорное | 1355,02 |  |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 180,7 |  |
|  | 1536,15 | 847 м3/сут |

Анализ

На перспективу требуется увеличение производительности водозаборных сооружений

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень мероприятий по обеспечению территории Подгоренского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей.-5,98км | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 1.5 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для здания администрации. | Первая очередь |
|  | Увеличение производительности водозаборных сооружений 700м3/сут |  |
| 1.6 | Строительство нового водопровода -10 км. |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 6 (и) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  -  4 шт. Износ водопроводных сетей составляет в среднем 100 %..

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Природоохранные мероприятия

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

6.Схема водоотведения

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

Система централизованной канализации в Подгоренском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на ТБО Россошанского района.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

в) прогноз объема сточных вод;

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СниП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Подгоренское СП, население 2,977 тыс.чел | 0,173 2,804 | 300 230 | 51,90 644,92 | 62,28 773,90 |
| Итого |  |  | 696,82 | 836,18 |

Проектные решения

Проектные решения канализации Подгоренского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Подгоренское СП, население 3,922 тыс.чел | 51,90 862,27 | 62,28 1034,72 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 91,42 | 109,70 |
| Итого | 1005,59 | 1206,70 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Перспективные балансы водоотведения  по технологическим зонам водоснабжения

|  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. |  | Максимальный сут. расход воды м /сут. | 10% | Итого |
| Село Подгорное | 2737 |  |  |  | 1064,42 |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 365 |  |  |  | 142 |
| Итого | 3922 |  |  |  | 1206,7 |

Производительность очистных сооружений  по  технологическим зонам на перспективу

| Наименование потребителей | Расчетный срок м3/сут | фактическая |
| --- | --- | --- |
| Село Подгорное | 1064,42 | - |
| Посёлок Опытной плодово-ягодной станции | 142 | - |
|  | 1206,7 | нет |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов соцкультбыта.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Подгоренского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2.Водоотведение |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы-18 км | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов.-5 км | Первая очередь |
| 2.5 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для здания администрации. | Первая очередь |
| 2.6 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации 1065м3/сут с.Подеорное |  |
| 2.7 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализац 165м3/сут поселок плод-ягодной станции |  |
| 2.8 | Строительство КНС |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Чёрная Калитва, Свинуха, Россошь и пойменными озерами.

Качественный состав воды рек и водоемов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек в поселении – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов сельского поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Система централизованной канализации отсутствует. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Природоохранные мероприятия

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, например: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Подгоренского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении

Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки узла учета с учетом оборудования определена согласно сметного расчета.

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | шт | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для здания администрации и др. объектов | км | Улучшение качества водоснабжения | 11 |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение производительности водозабора | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 17 |  | 12 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. с.Подгорное | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для здания администрации. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации 165м3/сут поселок Опытной плодово-ягодной станции | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 6 | Реконструкция сетей канализации поселка Опытной плодово-ягодной станции |  | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 24 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

Мероприятия

Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Подгоренского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | км | 11022 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 К=1,2 коэф. реконстр. |  | 762 пир 2912 смр | 762 пир 2912 смр | 762 пир 2912 смр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | 990 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | шт | 1600 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для здания администрации и др. объектов | км | 18039 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  | 1476 пир 14560 смр | 547 пир 1456 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение производительности водозабора | м3/ сут | 400 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | 32051 |  |  | 19710 | 6972 | 4169 | 400 | 800 |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. с.Подгорное | м3/ сут | 36264 | Согласно сборника базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 пир 33000 смр | 328 пир 2400 смр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | 55415 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  | 6347 пир | 49068 смр |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | км | 3238 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  | 512 пир 2726 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для здания администрации. | км | 3238 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  | 512 пир 2726 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации 165м3/сут поселок Опытной плодово-ягодной станции | м3/ сут | 6367 | Согласно сборника базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 пир 5900 |
| 6 | Реконструкция сетей канализации поселка Опытной плодово-ягодной станции | км | 12644 | Согласно сборника базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  | 1740 пир 10904 смр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» |  | 117166 |  |  | 3238 | 3238 | 12644 |  | 6347 | 49068 |  |  | 33536 | 9095 |