АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2019г.                         № 48

с. Подгорное

О внесении изменений в постановление администрации Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.03.2013г. № 26 «Об утверждении схемы теплоснабжения Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  администрация Подгоренского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.03.2013г. № 26 «Об утверждении схемы теплоснабжения Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Подгоренского сельского поселения.

| Глава Подгоренского сельского поселения |  | С.Д. Ордынская |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 23.05.2019г. № 48

Схема теплоснабжения

Подгоренского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2020 года с учетом перспектив до 2025 года

с. Подгорное

2019г

| Содержание |
| --- |
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | 3 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | 3 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | 5 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | 6 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | 6 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | 6 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | 7 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | 8 |
| Приложение 1 | 9 |
| Приложение 2 | 10 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Подгоренского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

2.1	Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.2	Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

2.3	Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.4	Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных.

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Подгоренское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено на юге Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г. Россошь составляет порядка 5 километров. В состав поселения входит 2 населенных пунктов: с. Подгорное, пос. Опытной плодово-ягодной станции. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2019г. – 3400,8 га. Административным центром поселения является с. Подгорное. Численность населения Подгоренского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019г. составляет 2994 человек. На территории поселения функционирует 2 газовых котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Подгорное пер. Луначарского 2а | «Вулкан» ВК 550 2 шт. | 2007 | 1,1 | школа, клуб, ФАП |
| 2 | Газовая котельная с. Подгорное пер. Земляничный, 4 | Факел - 1Г 2 шт. | 2003 | 1,72 | психоневрологический интернат |

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Подгоренского сельского поселения отсутствует. Отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных газовых котельных. Установленная мощность котельных 2,82 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,502 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 509 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 25-41%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Подгорное пер. Луначарского, 2а | 57, 108 | 185 | подземное, наружное (воздушка) | 25 |
| Газовая котельная с. Подгорное пер. Земляничный, 4 | 57, 76, 100, 125, | 324 | подземное, наружное (воздушка) | 41 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности, ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2018 г. отпуск тепловой энергии составил 1278,615 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2018г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а |
| Выработка | 500,315 |
| Отпуск | 454,832 |
| Собственные нужды | 9,0966 |
| Потери | 68,2248 |
| % | 15 |
| Реализация | 386,6072 |
| Газовая котельная с. Подгорное, пер. Земляничный, 4 |
| Выработка | 798,4 |
| Отпуск | 778,44 |
| Собственные нужды | 19,960 |
| Потери | 59,88 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 718,56 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Подгоренскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Подгоренского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Подгоренского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Подгоренского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по

Подгоренскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Подгорное, пер. Земляничный, 4 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2020 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021-2025г.г. |
| 1 1 | Газовая котельная с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а | Замена котлов «Вулкан» ВК 550 в кол-ве 2 ед. на новые. современные | 1,1 | 1000,0 | - | 1000,0 |
| 2 | Газовая котельная с. Подгорное пер. Земляничный, 4 | Замена котлов Факел 1Г в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 1,72 | 1200,0 | - | 1200,0 |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

В связи с отсутствием свободных земель под строительство многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения.

Приложение 1

Схема тепловых сетей с. Подгорное, пер. Луначарского, 2а

| № позиции | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Газовая котельная |
| 2 | МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» |
| 3 | ФАП |
| 4 | МКУК Подгоренский КДЦ |
| 5 | Тепловая камера |

Приложение 2

Схема тепловых сетей с. Подгорное, пер. Земляничный, 4